## Slide 1
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
工程技術分享
Bünte & Beineke (2004) / GPOC
01 / 14
Sin/Cos 類比編碼器的
GPOC 補償
GPOC = Gain-Phase-Offset Correction
核心原理與整體架構
利用訊號幾何與相關運算，修正增益、相位及偏移誤差
Bünte & Beineke，2004
Chart: 
| -1.55 | 1.55
x 軸 | 0 | 0
y 軸 | -1.55 | 1.55
理想圓
失真模型
增益、相位與偏移補償
Notes: 本簡報先說明感測器誤差如何影響速度回授，再用圓形軌跡理解補償。主線是從平方和取得可觀察的週期圖樣，再利用相關運算決定參數調整方向。所有模型圖皆為依指定方程計算的示意，不代表線上演算法已完成收斂或實機驗證。
圖示與模型
同一座標中比較理想圓與偏移橢圓。理想半徑為 1，失真例使用 `A_a=1.18`、`A_b=0.82`、`φ_e=12°`、`d_a=0.18`、`d_b=−0.12`。
來源
Bünte, A.; Beineke, S. (2004). High-Performance Speed Measurement by Suppression of Systematic Resolver and Encoder Errors. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 51(1), 49–53. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2003.822084 。本專案 [R1–R2](sincos-gpoc-reading.md)。

## Slide 2
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
簡報架構
目錄
Bünte & Beineke (2004) / GPOC
02 / 14
Part 01
問題背景與補償原理
速度回授的量測問題、系統性誤差模型，以及補償矩陣的作用
Part 02
GPOC 辨識原理與自適應架構
平方和、相關運算，以及增益／相位／偏移的五路學習迴路
Part 03
工程設計要點與適用條件
訊號與參數定義、學習啟停、運動條件，以及方法限制
Notes: Part 01 先交代 Sin/Cos 訊號誤差如何影響位置與速度回授，說明為何需要從訊號來源補償，再建立誤差模型與補償矩陣。Part 02 是簡報主體，依論文說明平方和、相關運算與五路自適應迴路。Part 03 聚焦工程設計要點與適用條件，包含訊號及參數定義、補償與學習的關係、速度權重、學習啟停、相位覆蓋與方法限制。
圖示與模型
三列平面排版，各列由左側 Part 編號、右側主標題及下一行簡短說明組成。沿用深色頁首、淺灰背景、深藍灰正文、金色 Part 編號與原始 JACKIE AGENT 標誌。列間只以細線分隔。目錄置於封面後，為第 2 頁。
來源
2026-10-18 使用者確認的三個 Part 與目錄文字；技術主題依本專案閱讀筆記與核心設計規劃。本頁不呈現實驗數據或新增技術結論。

## Slide 3
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
Part 01｜問題背景
速度量測誤差如何影響馬達控制
03 / 14
速度控制器使用量測速度作為回授。因此，感測器的量測誤差也會進入控制迴路，造成額外的轉矩擾動。
感測器誤差如何影響量測速度？
從量測漣波到轉矩擾動
以馬達等速運轉為例
理想量測速度
含誤差的量測速度
Chart: 
速度
時間
量測誤差
感測器誤差使量測值週期性地偏高、偏低。
量測速度出現週期性起伏
速度誤差隨之變動
（命令速度 − 量測速度）
速度控制器調整轉矩命令
產生由量測誤差引起的轉矩擾動
可靠的速度回授，是維持馬達運動平穩的重要條件。

## Slide 4
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
Part 01｜補償切入點
速度濾波的取捨與 GPOC 的切入點
04 / 14
速度低通濾波可以減少量測漣波，但也會延後反映真實的速度變化。GPOC 從感測器訊號著手，先修正造成
漣波的誤差，減輕後續濾波的負擔。
速度更平滑，但反應也更慢
先修正訊號，再計算速度
馬達速度上升後，觀察濾波前後的量測結果
Chart: 
理想量測速度
濾波前
濾波後
速度
時間
漣波減少
反應延後
降低低通濾波器的截止頻率，能加強漣波抑制，
也會增加回授的相位落後，
限制速度迴路可達成的響應速度。
原始 Sin/Cos 訊號
GPOC 訊號補償
修正偏移、振幅與相位誤差
角度計算與速度估測
速度濾波
速度控制器
GPOC 在角度計算前修正 Sin/Cos 訊號，減少由訊號誤差形
成的速度漣波；剩餘雜訊仍由後續濾波處理。
先減少量測誤差，再配置速度濾波，有助於兼顧回授品質與動態響應。

## Slide 5
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
Part 02｜核心演算法
Sin/Cos 訊號的三種主要誤差
05 / 14
理想的 Sin/Cos 訊號以零為中心、兩路振幅相同，相位相差 90°。當這些條件偏離時，直接依理想關係計算角度，
就會產生位置誤差。
固定餘弦通道作為參考，每張圖只改變正弦通道的一種誤差。
餘弦參考
理想正弦
含誤差正弦
偏移
波形中心偏離零點
Chart: 
0
0°
90°
180°
270°
360°
感測器角度
偏移量
訊號整體向上或向下移動，
改變了用來計算角度的訊號值。
振幅不匹配
兩路訊號的振幅不同
Chart: 
0
0°
90°
180°
270°
360°
感測器角度
振幅較小
相同角度下，兩路訊號的比例
偏離理想關係。
相位誤差
兩路相位差偏離 90°
Chart: 
0
0°
90°
180°
270°
360°
感測器角度
相位誤差
兩路訊號不再維持正交關係，
對應的角度位置產生偏差。
GPOC 分別修正訊號的中心、振幅與相位，恢復計算角度所需的 Sin/Cos 關係。

## Slide 6
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
Part 02｜核心演算法
補償如何讓 Sin/Cos 訊號恢復理想關係
06 / 14
將同一時刻的餘弦訊號作為橫座標、正弦訊號作為縱座標。
隨角度變化，理想的兩路訊號會畫出一個以原點為中心的圓。
圖上的每個點代表同一時刻的兩路訊號值。
補償前
補償後
修正偏移
將圓心移回原點
Chart: 
餘弦訊號
正弦訊號
原點
圓心
扣除兩路訊號中的直流偏移，
使波形中心回到零。
修正振幅
將兩路振幅調整一致
Chart: 
餘弦訊號
正弦訊號
原點
調整兩路訊號的增益，
使橢圓恢復為圓。
修正相位
恢復兩路相差 90° 的關係
Chart: 
餘弦訊號
正弦訊號
原點
修正兩路訊號的非正交關係，
使傾斜橢圓恢復為圓。
補償的目標，是恢復兩路訊號的理想關係，讓角度計算更準確。

## Slide 7
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
補償機制
訊號補償：偏移、增益與非正交相位修正
Bünte & Beineke (2004), p. 50, 式 (3) / R3、D3
07 / 14
先修正訊號的中心與幅值，再消除非正交相位造成的交叉成分，
產生供角度計算使用的 x、y。
沿用第 5 頁的訊號模型；為方便閱讀，以下省略取樣索引 [k]，所有運算仍使用同一組當筆參數。
偏移修正：對兩路訊號分別加上 o_a、o_b， 將軌跡中心移回原點。理想修正量為 −d_a、−d_b。
增益校正：分別乘上 v_a、v_b，將兩路基波 峰值調整至固定目標 1 p.u.。
非正交相位修正：以 a 路為相位基準，從 b 路 扣除混入的餘弦成分，再修正比例，恢復 兩路的正交關係。
補償矩陣（精確式）
矩陣由右往左依序對應：偏移修正 → 增益校正 → 非正交相位修正。
將 b 路完成偏移與增益校正後的訊號記為 z，相位修正可直接讀成：
先減去 x sin(φ_c)，移除混入的餘弦成分；再除以 cos(φ_c)，恢復正弦成分的比例。
φ_c 直接估測相對相位誤差 φ_e，單位為 rad；補償式中的減號負責執行修正。
x
z
Σ
y
輸出 x、y
供角度計算
＋
−
這個補償矩陣包含交叉補償與縮放；純旋轉會保留橢圓形狀，無法取代非正交相位補償。

## Slide 8
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
平方和與殘差
平方和作為誤差觀察量
Bünte & Beineke (2004), p. 51, 式 (4)–(5) / R4、D2–D3
08 / 14
GPOC 比較補償後訊號的平方和與固定目標，建立參數學習所需的殘差。
1. 平方和代表
向量長度的平方
理想正交訊號在轉動時，只有向量方向改變，
長度保持固定。因此，不需要真實角度作為
比較基準，就能檢查這項幾何條件。
2. 固定正規化後，
理想目標為 1
兩路理想峰值皆為 1 p.u.。
補償尚未正確時，q 可能出現平均值偏差， 或隨相位週期起伏。目標是整個訊號週期皆 維持在 1，而不只是讓曲線變平。
3. 殘差定義為
「目標減去觀察值」
e 表示當筆半徑平方與目標的偏差，並非角度誤差；
不同參數的調整方向，還需透過後續相關解調取得。
由第 7 頁補償後的兩路訊號 x、y，逐筆計算：
目前平方和
目標 q_ref=1
Chart: 
| 0 | 360
目標 q_ref=1 | 1 | 1
positive 殘差觀察點 | 0.49763
positive 殘差線段 | 0.49763 | 1
positive 殘差箭頭端 | 0.94 | 1 | 0.94
negative 殘差觀察點 | 1.584
negative 殘差線段 | 1.584 | 1
negative 殘差箭頭端 | 1.06 | 1 | 1.06
平方和 q（正規化）
感測器訊號相位 ε（°）
e>0
e<0
固定參數的模型示意；
橫軸為訊號相位，並非學習時間。
q<1 → e>0：當筆向量長度小於目標。
q>1 → e<0：當筆向量長度大於目標。
保留幅值資訊：使用固定峰值正規化。若每筆都除以自身向量長度，平方和會被強制成 1，辨識線索也會消失。
觀察量的界線：平方和符合目標，仍不足以證明全部角度誤差都已消失。

## Slide 9
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
一倍頻與兩倍頻
平方和中的一倍頻與兩倍頻圖樣
Bünte & Beineke (2004), p.51／R4、D2–D3；單位補償、單一誤差的一階模型
09 / 14
偏移主要形成一倍頻；振幅不匹配與非正交相位主要形成兩倍頻，但對應不同的正弦／餘弦圖樣。
以下先看小誤差、且高次諧波可忽略的情況。為比較週期形狀，圖中先扣除平方和的平均值：
ε 為感測器訊號相位；q̄ 為一個完整訊號週期的相位平均值。
偏移 → 一倍頻圖樣
偏移讓軌跡中心偏離原點。向量轉動一個訊號週期時，
距離原點出現一次較大、一次較小，因此形成一倍頻起伏。
振幅不匹配 → 兩倍頻餘弦圖樣
以兩路峰值分別為 1+g、1−g 為例，向量轉過半個訊號週期後，
平方和的變化便重複，因此形成兩倍頻起伏。
非正交相位 → 兩倍頻正弦圖樣
沿用第 5 頁的相位定義，b 路的相位誤差使它混入 a 路成分。
平方和的一階交叉項與 sin ε cos ε 成正比，因此形成兩倍頻正弦圖樣。
g 表示此示例中兩路峰值
的對稱偏差。
平方和偏差 Δq（正規化）
Chart: 
a 路偏移：餘弦 1×
b 路偏移：正弦 1×
Chart: 
振幅不匹配：餘弦 2×
Chart: 
非正交相位：正弦 2×
同為兩倍頻，正弦／餘弦圖樣提供分離線索。
φ_e：rad，小角度一階近似。
感測器訊號相位 ε（°）
頻率基準：1×、2× 以感測器訊號週期定義，不能直接視為機械每轉一圈。
適用條件：高次諧波也可能落入相同頻帶，僅憑一倍頻或兩倍頻，無法唯一判定誤差來源。
接回殘差：本圖畫 q−q̄；改用第 8 頁的 e=1−q 時，週期成分會反號。實際學習仍保留平均值資訊。

## Slide 10
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
相關解調與調整方向
相關運算如何取得參數調整方向
Bünte & Beineke (2004), p.51／R5、D3；角度相關教學例
10 / 14
將殘差乘上對應的角度圖樣，使該成分產生直流平均值；
平均值的正負，再配合補償參數的作用方向，決定如何修正。
① 相乘：讓指定圖樣產生直流分量
以同時包含兩倍頻餘弦與正弦的教學殘差為例：
若要觀察其中的餘弦成分，就將整條殘差乘上 cos(2ε)：
原本的兩倍頻餘弦，乘完後產生固定值 −0.06；
正弦成分則只形成四倍頻交流項。
② 平均：交流項抵消，留下帶正負號的相關值
完整訊號週期、均勻角度加權下，四倍頻的正負面積互相抵消：
殘差中存在負的
兩倍頻餘弦成分。
ε 是感測器訊號相位；〈·〉ε 代表完整訊號週期的角度平均。
③ 調整：依補償定義，決定參數增減
共用橫軸：感測器訊號相位 ε（°）
原始殘差 e
正規化數值
Chart: 
乘積 e·cos(2ε)
角度平均值 −0.06
Chart: 
角度平均值 −0.06 | -0.06 | -0.06
相關平均值
為負
差動增益
g_d 減小
a 路增益下降
b 路增益上升
接近理想、振幅不匹配為主時，負相關使 g_d 減小。固定 g_c 觀察，a 路增益下降、b 路增益上升，修正振幅不平衡。
實際學習仍使用完整的 e=1−q，不先扣除平均值；緩慢累積會保留交流漣波，不能視為有限時間內完全消除交流。
參數調整極性依各通道的補償定義配置。圖中的 cos(2ε) 用於解釋原理；實作由補償後訊號建立相關圖樣，下一頁再說明五個通道的分工。

## Slide 11
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
五條平行學習路徑
五個積分器的分工
Bünte & Beineke (2004), p.51, Fig. 4／R6、D2–D3；極性依本專案補償定義
11 / 14
五個積分器共用同一個殘差；不同的相關圖樣，讓各通道主要回應不同的誤差特徵，
再將結果緩慢累積為補償參數。
q=x²+y²，ε̂=atan2(y,x)；q 通過有效範圍檢查後計算。學習路徑不需要外部真實角度，也不必額外計算兩倍角三角函數。
補償接近理想時，這些圖樣才進一步近似真實相位 ε 的圖樣。 x ≈ cos ε；y ≈ sin ε（單位峰值）。
前端
補償
共用殘差
相關乘積
緩慢積分
補償狀態與主要作用
緩慢積分
共同增益
同向調整兩路增益，
使平均平方和回到目標
緩慢積分
差動增益
反向調整兩路增益，
修正振幅不平衡
緩慢積分
相位
修正兩路訊號的
非正交相位
緩慢積分
a 路偏移
修正 a 路的直流偏移
緩慢積分
b 路偏移
修正 b 路的直流偏移
更新補償
參數
下一筆取樣生效
各通道各自使用
正學習增益
沿用本簡報的相位定義，若正的非正交相位誤差尚未補足，e·S₂ 的角度平均會偏負。
此時以負號累積，才能讓 φ_c 增加，補掉剩餘相位誤差。這個負號來自殘差定義與相位補償方向的配合。
這是接近理想工作點的主要分工，五個通道仍會相互耦合；速度權重與學習啟停，接續下一頁說明。

## Slide 12
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
速度權重與學習資格
速度權重與學習啟停
Bünte & Beineke (2004), p.51–52／R6、D3–D5；啟停與凍結依本專案設計
12 / 14
速度權重決定累積多少，學習許可決定是否更新；
參數凍結時，有效訊號仍持續補償。
速度權重：按照走過的相位路程累積
等時間取樣時，低速會在同一段相位留下更多樣本。將速度大小乘上取樣時間，可讓更新量依走過的相位路程加權，減少取樣密度隨速度改變造成的偏重。
Δℓ：本筆允許學習的相位路程，rad。
ω̂_ε：感測器訊號相位速度，rad/s。
T_s：取樣週期；L：學習許可，合格為 1，否則為 0。
使用絕對值：反轉時保留原本的修正方向
五個通道的更新極性已由第 11 頁定義。對相同的殘差與相關圖樣，
轉向不應再次翻轉參數的修正方向，因此速度只提供非負權重。
相位速度 | 本筆相位路程
＋100 rad/s | 0.01 rad
−100 rad/s | 0.01 rad
取樣週期 T_s=100 μs，且允許學習：
兩種轉向使用相同權重；若直接使用帶正負號的速度，反轉會連同參數更新方向一起翻轉。
學習啟停：資料、速度與運動條件都須合格
四項皆合格：L=1
資料有效：原始訊號、補償計算及平方和檢查皆合格。
速度有效：速度估測可信，且大小落在設定的學習範圍。
運動合格：近期具充分相位覆蓋，取樣未集中在少數固定相位。
學習獲准：上層允許學習，且無學習數值錯誤鎖定。
以目前參數完成
取樣與補償檢查
量測有效？
保留參數
位置無效
本筆位置有效
學習條件合格？
凍結參數
沿用保留參數
持續補償
速度絕對值加權
五通道緩慢更新
否
是
否
是
下一筆取樣生效
路程不等於覆蓋：反覆走同一小段，即使累積路程很長，也可能缺少辨識資訊。
更新異常時保留原參數：若學習候選值發生數值異常，停止後續學習；本筆已通過檢查的量測仍有效。

## Slide 13
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
適用條件與工程驗證
GPOC 的適用條件與工程驗證
依據 R7、D1、D5–D6；本專案完整閉迴路與實機驗證尚待完成。
13 / 14
GPOC 利用五個參數校正模型內的系統性失真。
應用時，須同時確認訊號模型、學習條件與實際量測精度。
適用條件
誤差模型相符
主要失真可由偏移、增益與非正交相位描
述，且參數漂移慢於學習的追蹤速度。
雙通道量測可信
兩路訊號同步取樣、未飽和且幅值足夠，並
保有可區分相位的資訊。
運動提供充分資訊
近期運動具備足夠相位覆蓋，取樣不集中在
少數固定相位。
方法限制
五個參數無法涵蓋所有失真
高次諧波可能混入相關圖樣，使參數估測產
生偏差；延長積分時間也未必能消除。
學習速度存在取捨
加快更新可提升漂移追蹤能力，也可能增加
參數漣波與通道耦合，須驗證離散穩定性。
平方和無法單獨證明量測精度
軌跡接近單位圓，仍須進一步確認角度與速
度誤差。
工程驗證重點
學習行為
在混合誤差、不同初值及參數漂移下，檢查收
斂、殘差與參數漣波。
運作與異常處理
測試正反轉、局部往返、取樣退化及無效輸
入，核對凍結、限幅與參數保留。
實際精度與執行成本
使用獨立參考比較角度與速度誤差，並確認數
值精度、最差執行時間及量測延遲。
補償後訊號
x、y
平方和與殘差
檢查圓化與學習行為
插值相位
與獨立參考比較
驗證角度／速度精度
驗收須同時檢查訊號圓化、參數學習與角度／速度精度。

## Slide 14
Sin/Cos 類比編碼器的 GPOC 補償
核心概念與運作流程
GPOC 核心概念與完整運作流程
原論文 Fig. 3–4／R6、核心設計 D3–D5；離散更新時序依本專案定義
14 / 14
GPOC 使用目前參數修正 Sin/Cos 訊號並輸出插值相位，
再由補償後的殘差回授，緩慢調整後續取樣所用的補償參數。
當筆量測
原始 Sin/Cos
訊號補償
補償後訊號
x、y
atan2
插值相位
平方和與殘差
相關運算
五通道
緩慢積分與限幅
更新參數
學習許可、速度權重
相關圖樣由補償後的 x、y 與平方和 q 產生。
五個學習通道：共同增益、差動增益、相位及兩路偏移。
下一筆取樣生效
先修正訊號，再計算相位
補償器修正偏移、幅值與非正交關係，atan2
再由修正後的訊號計算插值相位；跨週期位置
與速度由上層處理。
由殘差取得五個參數的調整方向
平方和呈現剩餘失真，相關運算辨認不同誤差
圖樣，再由五個積分器緩慢累積為補償參數。
當筆參數保持一致，更新從下一筆生效
當筆補償與學習計算共用 P[k]；候選參數經檢
查與限幅後整組提交為 P[k+1]。學習暫停時保
留參數，有效訊號仍持續補償；量測無效時標
示位置無效。